# История изменений ПО ИТ-100

it100_build_210311.bs2 от 11.03.2021
Программа CPU: v2.16.0.0
Программа APU: v1.1.1.0

- Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Добавлена возможность просмотра программ из T2-MI потока;

- Исправлены прочие, некритичные ошибки.

it100_build_201110.bs2 от 10.11.2020
Программа CPU: v2.15.0.0
Программа APU: v1.1.1.0

- DVB-C. Добавлена поддержка модуляций 32-QAM и 16-QAM;

- Исправлены прочие, некритичные ошибки.

it100_build_201015.bs2 от 15.10.2020
Программа CPU: v2.14.0.0
Программа APU: v1.1.1.0

- Режим НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ. Исправлена ошибка, при которой было невозможно ввести дату и время (ошибка внесена в сборке 200812)

it100_build200812.bs2 от 12.08.2020
Программа CPU: v2.14.0.0
Программа APU: v1.1.0.2

- Добавлен немецкий язык;

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Режимы КАНАЛ и MER/BER. Добавлена страница с информацией о транспортном потоке в таблицу с данными о параметрах модуляции канала (F5/Инфо).

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Режим КАНАЛЬНЫЙ ТЕСТ. Добавлены графические режимы отображения страницы График и Дельта. В режиме График значения уровня каналов из страницы канального теста отображаются в виде гистограммы (по аналогии с режимом ОБЗОР). В режиме Дельта на экран выводится гистограмма разности значений уровня каналов измеренных в текущий момент и взятых из страницы канального теста;

  - Режим КАНАЛ. Добавлена страница с информацией о транспортном потоке в таблицу с данными о параметрах модуляции канала (F5/Инфо);

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Потеря синхронизации с источником теперь считается ошибкой 1.1 и отображается не только в журнале, но и в счетчике ошибок;

- Сервер VNC и FTP. Добавлена авторизация. Данные для авторизации вводятся в режиме Настройка сети;

- Исправлены прочие, некритичные ошибки.

it100_build_191018.bs2 от 18.10.2019
Программа CPU: v2.13.0.0
Программа APU: v1.1.0.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Режим ОБЗОР. Значительно улучшен интерфейс пользователя, навигация по каналам, исправлены ошибки;

  - Режим ЭХО ДИАГРАММА. Исправлена ошибка: при длительном измерении DVB-T2 канала было возможным появление непредвиденной ошибки;

  - Режим СТАТИСТИКА РЧ. Исправлена ошибка: при длительном измерении DVB-T2 канала было возможным появление непредвиденной ошибки.

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Устранена ошибка, приводящая к завершению анализа с ошибкой в случае, если до этого осуществлялся просмотр видеопрограмм.

- Исправлены прочие, некритичные ошибки.

it100_build_190531.bs2 от 31.05.2019
Программа CPU: v2.12.0.0
Программа APU: v1.1.0.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Добавлен режим FM РАДИО, который позволяет измерять уровень FM радиостанций и осуществлять их прослушивание. Режим доступен для вызова из главного меню прибора по нажатию кнопки F4/FM радио;

  - Режим КАНАЛ. Исправлена ошибка: при измерении DVB каналов в режиме без усреднения на экране периодически появлялись неверные значения MARGIN.

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Режимы КАНАЛ и MER/BER. Исправлена ошибка: при работе в режиме без усреднения на экране периодически появлялись неверные значения MARGIN;

  - Режимы КАНАЛ и MER/BER. Исправлена ошибка: при измерении DVB-S транспондера с символьной скоростью менее 4 МСимв/сек показания BER до декодера Витерби (CBER) были неверными.

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Журнал событий. Добавлена возможность отображения времени событий относительно времени начала анализа. Переключение режима отображения осуществляется с помощью опции "Относительное время" в контекстном меню F1/Настр.

  - Главное окно. Добавлена информация о времени, оставшемся до конца анализа;

  - Исправлена ошибка анализа DVB-C каналов. В случае пропадания синхронизации с каналом в большинстве случаев анализ потока автоматически останавливался с сообщением "Скорость MPEG потока выше допустимой".

- Улучшен алгоритм проверки уровня заряда аккумулятора: для некоторых экземпляров аккумуляторов автоматическое выключение прибора производилось задолго до наступления критически низкого уровня заряда;

- Добавлена возможность отображения текущего времени и даты в системной панели вместо названия режима работы. Переключение вида отображения производится по нажатию SHIFT+9 или в меню настроек прибора (пункт "Системная панель");

- Исправлены прочие, некритичные ошибки.

it100_build_190426.bs2 от 26.04.2019
Программа CPU: v2.11.5.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Исправлена ошибка проверки по TR 101 290: было возможным появление ложных ошибок "1.4 Continuity_count_error" и "2.4 PCR_accuracy_error" в случае, если в транспортном потоке применяется PCR_discontinuity_indicator для вставок рекламы и регионального контента.

it100_build_190328.bs2 от 28.03.2019
Программа CPU: v2.11.4.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Исправлен ряд ошибок, которые могли привести к аварийной перезагрузке прибора во время анализа, или завершению анализа с ошибкой;

  - Исправлена ошибка: была возможной автоматическая остановка анализа по причине "Структура MPEG потока изменилась", в случае, если при изменении версии таблицы PAT или CAT информация в таблицах не изменилась;

  - Исправлена ошибка проверки по TR 101 290: было возможным появление ложных ошибок проверки временных интервалов для потоков со скоростью ниже 30 МБит/сек;

  - Дерево PSI/SI. Исправлена ошибка: не для всех таблиц была возможность просмотреть дополнительную информацию по нажатию кнопки F2/Инфо;

  - Исправлены прочие, некритичные ошибки.

it100_build_190228.bs2 от 28.02.2019
Программа CPU: v2.11.3.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Режим ОБЗОР. Исправлена ошибка: режим завершался с ошибкой при работе с канальным планом, в котором количество каналов больше чем в установленной ТВ системе;

  - Режим СПЕКТР. Исправлена ошибка: режим зависал при работе с канальным планом, в котором некоторые каналы пересекаются по частоте;

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Дерево PSI/SI. Исправлена ошибка: для таблиц PAT и SDT отсутствовала индикация наличия ошибок проверки;

  - Режим просмотра результатов анализа из файла. Исправлена ошибка: не отображались счетчики ошибок по TR 101 290 в меню F3/Резуль.->Ошибки;

  - Режим просмотра результатов анализа из файла. Исправлена ошибка: при попытке войти в меню настроек пунктов проверки по TR 101 290 (F2/Проф.->TR101290) прибор аварийно перезапускался;

  - Исправлен ряд ошибок, которые могли привести к аварийной перезагрузке прибора во время анализа;

  - Исправлены прочие, некритичные ошибки.

- Измеритель IP-телевидения:

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: режим мог работать некорректно для потоков с низкой скоростью, особенно для VBR потоков (с переменной скоростью);

it100_build_190204.bs2 от 04.02.2019
Программа CPU: v2.11.2.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Измеритель IP-телевидения:

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: режим мог работать некорректно для потоков с определенной скоростью;

  - Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Исправлена ошибка: режим мог работать некорректно для потоков с определенной скоростью;

  - При работе с MPTS потоками буфер для устранения джиттера имел недостаточную глубину.

it100_build_190128.bs2 от 28.01.2019
Программа CPU: v2.11.1.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Функции общего назначения:

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: при выборе программы для просмотра была возможной аварийная перезагрузка прибора (ошибка внесена в сборке 181126);

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Режим трассировки параметров PCR меток программы в режиме реального времени. Исправлена ошибка: среднеквадратические значения параметров PCR accuracy и PCR drift rate могли измеряться неверно.

it100_build_190122.bs2 от 22.01.2019
Программа CPU: v2.11.0.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Режим СПЕКТР. Значительно улучшен интерфейс пользователя, навигация по каналам, исправлены ошибки;

  - Измерение J.83 (DVB-C) каналов. Исправлена ошибка: при работе в режиме автоматического опорного уровня, каналы с уровнем меньше 55 дБмкВ не синхронизировались (особенно на высоких частотах);

  - Режим КАНАЛ. Исправлена ошибка: не измерялся уровень аналоговых и цифровых каналов при отсутствии синхронизации с ними;

  - Записная книжка каналов. Исправлена ошибка: измерение страницы могло завершиться с ошибкой в случае отсутствия синхронизации с одним из аналоговых или цифровых каналов.

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Журнал событий. Добавлена функция фильтрации событий. Настройка фильтра производится по нажатию кнопки F1/Фильтр.

- Измеритель IP-телевидения:

  - Добавлена поддержка плей-листов в формате m3u. Плейлисты должны быть записаны в папку IT100MEM/PLAYLIST;

  - Реализовано измерение количества потерянных MPEG пакетов для UDP потока на основе счетчика continuity_counter.

it100_build_181126.bs2 от 26.11.2018
Программа CPU: v2.10.1.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Устранен ряд ошибок, приводящих к зависанию или аварийной перезагрузке прибора в разных режимах работы, если до этого осуществлялся просмотр видеопрограмм;

- Устранена ошибка, приводящая к излишнему потреблению питания от аккумулятора в режимах, в которых не осуществляется измерение сигнала;

- Исправлены некритичные ошибки графического интерфейса пользователя.

it100_build_290818.bs2 от 29.08.2018
Программа CPU: v2.10.0.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Функция КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТУХАНИЯ ОТВОДА. Исправлена ошибка: компенсация затухания не производилась;

  - Работа с оптическим входом. Типы каналов (аналоговый или цифровой) в большинстве случаев определялись некорректно;

  - Режим КАНАЛ. Исправлена ошибка проверки результатов измерения по выбранному лимитному плану: на экране мог появиться признак ошибки если работа ведется безлимитного плана.

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Улучшен алгоритм управления питанием LNB: при первом входе в режимы измерения, после включения прибора, пользователю предлагается включить питание LNB. При последующих входах питание LNB будет включено, если до этого оно использовалось;

  - Исправлены ошибки навигации по транспондерам для некоторых видов профилей LNB.

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Реализована функция сохранения результатов анализа транспортного потока в файл. Просмотр сохраненных результатов измерения доступен из менеджера файлов;

  - Дерево PSI/SI. Увеличена скорость приема секций таблиц PSI/SI;

  - Исправлена ошибка проверки по TR 101 290: теперь для элементарных потоков, переносящих метки SCTE-35, не производится проверка "1.6 PID error";

  - тестирование по TR 101 290 для транспортных потоков со скоростью ниже 1 МБит/c производилось некорректно;

  - Функция трассировки параметров PCR меток программы в режиме реального времени. Исправлена ошибка: первая точка графиков имела неверное значение.

- Функции общего назначения:

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Добавлена возможность регулирования громкости звука кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО;

  - Устранен ряд ошибок, приводящих к зависанию или аварийной перезагрузке прибора в разных режимах работы.

  - Исправлены некритичные ошибки графического интерфейса пользователя.

it100_build_180618.bs2 от 18.06.2018 Программа CPU: v2.9.1.0 Программа APU: v1.0.6.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Записная книжка каналов. Исправлена ошибка: работа с файлами была невозможна при использовании ТВ системы отличной от OIRT (ошибка внесена в сборке 180424).

it100_build_180609.bs2 от 09.06.2018
Программа CPU: v2.9.0.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Режим измерения паразитной модуляции аналоговых каналов (HUM). Исправлена ошибка: измерение сигнала с оптического входа было недоступным;

  - Режим измерения искажений второго и третьего порядка аналоговых каналов (CSO/CTB). Исправлена ошибка: измерение сигнала с оптического входа было недоступным;

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Добавлена функция поиска транспондеров. Функция доступна для вызова из окна просмотра общей информации о спутнике по нажатию кнопки F2/Поиск;

  - Исправлена ошибка работы с оптическим входом: измерение сигнала было недоступным.

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Добавлена функция трассировки параметров PCR меток программы в режиме реального времени. Функция доступна для вызова из режима СПИСОК ПРОГРАММ по нажатию кнопки F5/Джиттер;

  - Структура PSI/SI. Исправлена ошибка: таблицы EIT для программ транспортных потоков отличных от текущего не отображались в дереве;

  - Структура PSI/SI. Исправлена ошибка: текстовые сообщения в кодировке UTF-8 отображались некорректно;

  - Исправлена ошибка проверки по TR 101 290: проверка "3.6c EIT_PF_error" производилась некорректно;

  - Исправлена ошибка проверки по TR 101 290: проверка "3.2 SI_repetition_error" не производилась;

  - Исправлена ошибка проверки по TR 101 290: не регистрировалось отсутствие обязательных таблиц (PAT, PMT, NIT, SDT, TDT);

  - Исправлена ошибка проверки по TR 101 290: могли появляться ложные срабатывания "2.2 CRC_error", особенно для таблиц EIT;

  - Проверка по TR 101 290: добавлена проверка интервала следования таблиц BAT;

  - Исправлены некритичные ошибки графического интерфейса пользователя;

- Функции общего назначения:

  - Добавлена функция вывода результатов измерения сигнала на USB интерфейс в режиме реального времени. Включение функции производится в режимах настройки измерения эфирного и спутникового ТВ;

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: при просмотре программ с форматом кадра 1920x1080 было возможным периодическое замирание изображения;

  - Режим ЗАПИСЬ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА В ФАЙЛ. Исправлена ошибка: запись транспортного потока со скоростью выше 50 МБит/с могла завершиться с ошибкой из-за недостаточной скорости записи на диск;

  - Файловая система прибора. Исправлена ошибка: Некоторые файлы, присутствующие на внутреннем или внешнем USB-флеш диске, могли быть недоступными для работы.

it100_build_180424.bs2 от 24.04.2018
Программа CPU: v2.8.0.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Режим КАНАЛ. Добавлена функция проверки результатов измерения по выбранному лимитному плану;

  - Режим КАНАЛ. Добавлена функция звуковой индикации измеряемых параметров для позиционирования антенны;

  - Режим КАНАЛ. Значительно улучшен интерфейс пользователя, навигация по каналам, исправлены ошибки;

  - Измерение аналоговых каналов. Исправлена ошибка: при стабильном уровне канала показания прибора могли меняться на 1...2 дБ при работе с автоматическим опорным уровнем;

  - Работа с канальным планом. Исправлена ошибка: параметры для сигнала типа "пилот-сигнал" измерялись неверно;

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Измерение DVB-S2 транспондеров. Добавлена возможность выбора ISI потока и задания PLS ключа в выпадающем меню F1/Настр;

  - Таблица спутников. Значительно улучшен интерфейс пользователя, исправлены ошибки;

  - Профили конверторов. Значительно улучшен интерфейс пользователя, исправлены ошибки;

- Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА:

  - Теперь настройки анализа сохраняются в энергонезависимой памяти;

  - Добавлена возможность выбора профиля настроек анализа - определенной конфигурация настроек, используемой для анализа транспортного потока, принимаемого из одного из источников сигнала (Эфирное ТВ, Кабельное ТВ, Спутниковое ТВ, IPTV);

  - Добавлена возможность настройки исключения определенных объектов транспортного потока из анализа (например, радиопрограмм, таблиц расписания EIT и т.п.). Настройка может быть полезной при анализе сложных транспортных потоков, для анализа которых недостаточно ресурсов;

  - Журнал событий: текстовые сообщения событий переведены на русский язык и адаптированы к размеру экрана, улучшена детализация событий;

  - Добавлен режим просмотра списка PID-ов с выводом подробной информации по каждому из них (скорость, состав содержимого, ошибки);

  - Добавлен режим просмотра структуры таблиц PSI/SI в виде дерева с выводом подробной информации по каждой из них (период повторения, счетчик смены версии, ошибки);

  - Добавлен режим просмотра детальной информации о сервисе (состав сервиса, период повторения PTS, результаты измерения PCR, ошибки);

  - Добавлена возможность вывода звуковой индикации при возникновении событий;

  - Исправлены ошибки анализа транспортных потоков со специфической структурой;

  - Значительно улучшен интерфейс пользователя;

- Функции общего назначения:

  - Добавлена функция удаленного управления прибором с помощью VNC клиента (UltraVNC, TightVNC и т.п.);

  - Добавлена возможность удаленного чтения файлов с внутреннего диска прибора при помощи FTP клиента;

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: устранена фиолетовая полоса на изображении аналогового канала;

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Теперь в режиме полноэкранного просмотра не отображается системная панель, аналоговое изображение масштабируется на весь экран независимо от соотношения сторон канала;

  - Файловый менеджер. Добавлена возможность просмотра изображений в формате PNG на экране прибора;

  - Исправлена ошибка функции сохранения снимка экрана в PNG-файл: объекты размером в 1...3 точки могли иметь цвет отличный от реального;

it100_build_180330.bs2 от 30.03.2018
Программа CPU: v2.7.1.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Записная книжка каналов. Исправлена ошибка: работа с файлами была невозможна при использовании ТВ системы отличной от OIRT.

it100_build_180221.bs2 от 21.02.2018
Программа CPU: v2.7.0.0
Программа APU: v1.0.6.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Добавлен режим СТАТИСТИКА РЧ, который позволяет производить трассировку параметров качества приема канала во времени. Режим доступен для вызова из режима КАНАЛ в выпадающем меню по нажатию кнопки F3/Режим;

  - Добавлен режим ЭКВАЛАЙЗЕР, который позволяет производить измерение параметров эквалайзера при приеме DVB-C и J.83-B/C каналов. Режим доступен для вызова из режима КАНАЛ в выпадающем меню по нажатию кнопки F3/Режим;

  - Измерение DVB-C каналов. Исправлена ошибка: было возможным появление неисправленных пакетов в самом начале измерения;

  - Измерение аналоговых каналов. Исправлена ошибка: при измерении сигнал/шум в режиме "в полосе" результаты измерения могли быть занижены на 3...5 дБ;

  - Измерение аналоговых каналов. Исправлена ошибка: при измерении сигнал/шум в режиме "вне полосы" было возможным появление ложных потерь синхронизации;

  - Измерение аналоговых каналов. Исправлена ошибка: при измерении сигнал/шум в режиме "вне полосы" было возможным периодическое ложное снижение уровня канала на 5...6 дБ;

  - Автоматическое определение канального плана. Исправлена ошибка: при работе с сигналом с высоким уровнем каналов (90 дБмкВ и выше) было возможным ложное определение наличия каналов на частотах, на которых нет сигнала;

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Добавлен режим СТАТИСТИКА РЧ, который позволяет производить трассировку параметров качества приема канала во времени. Режим доступен для вызова из режимов КАНАЛ и MER/BER в выпадающем меню по нажатию кнопки F3/Режим;

  - Режим КАНАЛ. Значительно улучшен интерфейс пользователя, навигация по транспондерам, исправлены ошибки;

  - Режим MER/BER. Значительно улучшен интерфейс пользователя, навигация по транспондерам, исправлены ошибки;

  - Режим СПЕКТР. Улучшена навигация по транспондерам при работе с SCR LNB;

- Измеритель IP-телевидения:

  - Добавлен режим TCP/IP ПИНГ, который позволяет производить проверку качества соединений в TCP/IP сетях. Режим доступен для вызова из главного меню, а также из режима IPTV по нажатию на кнопку F3/Пинг в дополнительной раскладке функциональных кнопок;

- Функции общего назначения:

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: при воспроизведении радио-программы отсутствовал звук (ошибка внесена в сборке 171228);

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: воспроизведение из файла размером 2 Гб и выше было невозможным;

  - Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Исправлена ошибка: анализ транспортного потока из файла размером 2 Гб и выше было невозможным.

it100_build_171228.bs2 от 28.12.2017
Программа CPU: v2.6.0.0
Программа APU: v1.0.5.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Добавлен режим измерения искажений второго и третьего порядка аналоговых каналов (CSO/CTB). Режим доступен для вызова из режима КАНАЛ в выпадающем меню по нажатию кнопки F3/Режим;

  - Записная книжка каналов. Исправлена ошибка: проверка разницы уровней между аналоговыми и цифровыми каналами производилась некорректно;

  - ТВ система CCIR расширена до 1 ГГц;

- Функции общего назначения:

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Значительно увеличена скорость поиска программ в транспортном потоке MPEG

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: некоторые элементарные потоки со звуком AC-3 или E-AC-3 не считались звуковыми дорожками

it100_build_171211.bs2 от 11.12.2017
Программа CPU: v2.5.0.0
Программа APU: v1.0.5.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Добавлен режим измерения паразитной модуляции аналоговых каналов (HUM). Режим доступен для вызова из режима КАНАЛ в выпадающем меню по нажатию кнопки F3/Режим;

  - Менеджер лимитных планов. Значительно улучшен интерфейс пользователя, исправлены ошибки. Лимитный план "default" заменен планом "Выключен", все проверки в котором выключены;

  - Записная книжка каналов. Значительно улучшен интерфейс пользователя, усовершенствован алгоритм проверки результатов измерения, исправлены ошибки;

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Режим СПЕКТР. Значительно улучшен интерфейс пользователя, навигация по транспондерам, исправлены ошибки;

  - Работа без конфигурации LNB: теперь при работе без конфигурации LNB разрешается вручную управлять напряжением питания и тоном 22 кГц в выпадающем меню F2/LNB;

- Измеритель IP-телевидения:

  - Добавлен режим СТАТИСТИКА IPTV, который позволяет производить трассировку параметров качества приема IPTV потока во времени. Режим доступен для вызова из режима IPTV в выпадающем меню по нажатию кнопки F3/Режим;

- Функции общего назначения:

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: прибор некорректно отображал имена программ в кодировке UTF-8;

  - Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Исправлена ошибка: прибор некорректно отображал имена программ в кодировке UTF-8;

it100_build_171107.bs2 от 07.11.2017
Программа CPU: v2.4.0.0
Программа APU: v1.0.5.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Добавлен режим измерения эхо-диаграммы DVB-T/T2 каналов. Режим доступен для вызова из режима КАНАЛ в выпадающем меню по нажатию кнопки F3/Режим;

  - Менеджер канальных планов. Значительно улучшен интерфейс пользователя, исправлены ошибки

  - Измерение DVB-T/T2 каналов. Исправлена ошибка: было возможным появление ложных потерь синхронизации с каналом

  - Режим КАНАЛ. Исправлена ошибка: при долгом измерении констелляционной диаграммы прибор начинает медленно реагировать на действия пользователя

  - Исправлена ошибка измерения сигнал/шум в режиме "вне полосы": результаты измерения могли быть некорректными

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Добавлен режим посылки произвольных DiSEqC команд. Режим доступен для вызова из главного меню, а также из режимов КАНАЛ, MER/BER и СПЕКТР по нажатию на кнопку F5/DiSEqC в дополнительной раскладке функциональных кнопок;

- Функции общего назначения:

  - Добавлен файловый менеджер. Режим позволяет производить стандартные операции с файлами на внутреннем и USB-флеш носителе. Доступен для вызова из любой вкладки главного меню;

  - Добавлена возможность воспроизведения и анализа транспортного потока MPEG, сохраненного в файл с расширением *.TS. Функция доступна для вызова из файлового менеджера при выборе типа файлов "Транспортный поток MPEG"

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Значительно улучшен интерфейс пользователя, исправлены ошибки

  - Исправлена ошибка функции сохранения снимка экрана в PNG-файл: в некоторых случаях прибор мог перезагрузиться при сохранении снимка.

it100_build_170919.bs2 от 19.09.2017
Программа CPU: v2.3.1.0
Программа APU: v1.0.5.0

- Исправлена ошибка: прибор выключается в процессе загрузки если повреждена таблица настроек

it100_build_170908.bs2 от 08.09.2017
Программа CPU: v2.3.0.0
Программа APU: v1.0.5.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Режим КАНАЛ. Увеличена скорость синхронизации с DVB каналами при работе без канального плана

  - Режим КАНАЛ. Исправлена ошибка: при работе с аналоговым каналом, в случае отсутствия сигнала на входе прибора отображался статус наличия синхронизации с каналом

  - Режим КАНАЛ. Исправлена ошибка: при нажатии на кнопку F6/Сброс не производился сброс результатов измерения DVB каналов

  - Автоматическое определение канального плана. Исправлена ошибка: при работе с оптическим входом измерение производилось с РЧ входа

  - Записная книжка каналов. Исправлена ошибка: при работе с оптическим входом измерение производилось с РЧ входа

  - Работа с канальным планом. Исправлена ошибка: не измерялось отношение видео/аудио для NICAM

  - Измерение отношения видео/аудио. Исправлена ошибка: измерение производилось с повышенной погрешностью

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

- Исправлена ошибка управления DiSEqC позиционером: прибор мог зависнуть или перезагрузиться в процессе работы;

- Измеритель IP-телевидения:

  - Измерение multicast потока. Исправлена ошибка: прибор перезагружался при настройке на поток

  - Повышена точность измерения IAT и DF. При измерении потока без джиттера значения IAT и DF достигали 10 мс. Сейчас собственный джиттер прибора менее 1 мс

  - Исправлена ошибка измерения DF: при измерении потока более 70 мин значение DF становилось некорректным

  - Исправлена ошибка перехода в дополнительные режимы: в случае, если прибор работает более 70 мин с момента включения, при переходе в режим 'АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА' или 'АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА' прибор зависал или перезагружался

- Функции общего назначения:

  - Добавлен режим записи транспортного потока MPEG в файл. Функция доступна для вызова из режимов измерения эфирного/кабельного ТВ-сигнала, спутникового ТВ-сигнала, а также IP-телевидения в выпадающем списке по нажатию кнопки F3/Режим

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: видеопрограммы с кодированием H.265 отображались как радио

  - Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Исправлена ошибка: анализ аварийно завершался при работе с транспортными потоками с определенной структурой

  - Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Исправлена ошибка: проверка PCR_repetition_error производилась для элементарных потоков типа DATA (субтитры, телетекст и т.п.). Сейчас проверка производится только для элементарных потоков типа VIDEO и AUDIO

- Исправлены некритичные ошибки графического интерфейса пользователя

it100_build_170808.bs2 от 08.08.2017
Программа CPU: v2.2.0.0
Программа APU: v1.0.4.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Измерение дистанционного питания кабельной сети. Исправлена ошибка: переменное напряжение измерялось неверно. Сейчас измеряется среднеквадратичное значение напряжения на входе прибора;

  - Демодуляция J.83 (включая DVB-C) каналов. Исправлена ошибка: было возможным ложное пропадание синхронизации с каналом, особенно часто проявлявшееся на частотах выше 900 МГц

  - Режим КАНАЛ. Добавлена индикация используемого канального плана при входе в режим

  - Режим ОБЗОР. Добавлена индикация используемого канального плана при входе в режим

  - Канальный план. Исправлена ошибка: режимы измерения не работали с аналоговыми каналами, для которых установлен стандарт M или N и автоматическое определение системы цветности;

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Режим КАНАЛ. Исправлены недостатки звуковой индикации параметров: в ряде случаев тональность звука не соответствовала значению параметра

- Измеритель IP-телевидения:

  - Добавлен режим измерения показателей качества приема IPTV потока

- Функции общего назначения:

  - Добавлена функция сохранения снимка экрана в PNG-файл по нажатию SHIFT+8. В случае, если к прибору подключен USB-флеш диск, файл будет сохранен на этот диск, в противном случае - на внутренний диск прибора

  - Добавлен режим обновления программного обеспечения прибора. Вызов функции осуществляется из режима информации о приборе по нажатию кнопки F6/ОБНОВЛ. Обновление может быть осуществлено с внутреннего диска прибора, USB-флеш диска, а также с сервера предприятия-изготовителя

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибка: при попытке воспроизведения некоторых программ был возможен отказ декодера звука, требующий перезагрузки прибора;

  - Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Исправлена ошибка: проверка CRC PSI-таблиц не работала;

  - Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Исправлена ошибка: анализ аварийно завершался при появлении в PID потока признака discontinuity_indicator;

  - Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Исправлена ошибка: анализ аварийно завершался при работе с транспортными потоками с определенной структурой;

  - Функция автоматического выключения питания прибора. Исправлена ошибка: функция не работала;

  - Функция автоматического выключения подсветки прибора. Функция больше не поддерживается;

- Улучшен графический интерфейс пользователя

- Исправлены некритичные ошибки графического интерфейса пользователя

it100_build_170710.bs2 of 10.07.2017
Программа CPU: v2.1.0.0
Программа APU: v1.0.3.0

- Измеритель эфирного/кабельного ТВ-сигнала:

  - Режим КАНАЛ. Добавлена индикация параметров модуляции канала. Вызов осуществляется по кнопке F5/Инфо

  - Режим КАНАЛ. Добавлена индикация констелляционной диаграммы. Управление осуществляется настройкой "Вид" в контекстном меню F1/Настр.

  - Исправлена ошибка измерения SNR: при определенных условиях прибор мог показывать некорректное значение SNR (>130 дБ)

  - Записная книжка каналов. Исправлена ошибка: в ряде случаев при открытии исправной страницы прибор перезагружался или информировал о том, что страница повреждена

  - Записная книжка каналов. Введена возможность выбора набора измеряемых параметров при запуске измерения страницы

  - Записная книжка каналов. Введена возможность выбора баланса точность/скорость измерения при запуске измерения страницы

  - Записная книжка каналов. Значительно увеличена скорость измерения параметров DVB каналов

  - Увеличена вероятность правильного определения типа канала как цифрового в условиях повышенной неравномерности уровня группового сигнала

- Измеритель спутникового ТВ-сигнала:

  - Режим КАНАЛ. Добавлена индикация параметров модуляции канала. Вызов осуществляется по кнопке F5/Инфо

  - Режим MER/BER. Добавлена индикация параметров модуляции канала. Вызов осуществляется по кнопке F5/Инфо

  - Режим MER/BER. Добавлена индикация констелляционной диаграммы. Управление осуществляется настройкой "Вид" в контекстном меню F1/Настр.

- Функции общего назначения:

  - Работа с файлами: увеличена скорость загрузки файлов прибором (канальные планы, страница записной книжки каналов, профили LNB и т.п.)

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибки: прибор не воспроизводил видео и(или) звук программ с ошибками I-кадра элементарного потока MPEG. Ошибка проявлялась на программах РОССИЯ-1 и РОССИЯ-24 1-го мультиплекса DVB-T2

  - Режим АНАЛИЗ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА. Исправлена ошибки: прибор выходил из режима с ошибкой при попытке проигрывания программы с типом кодирования звука, который не поддерживается прибором (AC-3)

  - Режим АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Исправлена ошибка: прибор перезагружался при анализе транспортных потоков с определенной структурой

  - Режим СПЕКТР. Исправлена ошибка: при измерении с автоматическим опорным уровнем уровень шумовой трассы изменялся при неизменной мощности входного сигнала

  - Улучшен графический интерфейс пользователя

  - Исправлены некритичные ошибки графического интерфейса пользователя

ВНИМАНИЕ! Изменился формат страницы записной книжки каналов. Страницы созданные в предыдущих версиях программного обеспечения не поддерживаются.

it100_build_170524.bs2 от 24.05.2017
Программа CPU: v2.0.2.0

Программа APU: v1.0.3.0

- Базовая версия